## Slide 1
认证答辩报告
部门：基带部
姓名：孙佳佳
日期：2019年8月19日

## Slide 2
目录
CONTENTS
个人基本信息
1
主要工作成果
2
关键能力举证
3
培训学习成果
4

## Slide 3
1-个人基本信息

## Slide 4
个人基本信息
（自我展示） 请展示靓照一张 | 姓名 |  | 孙佳佳 |  | 工号 | 18642706
 | 所在部门 |  | 基带部 |  | 现任职位 | 助理基带工程师
 | 入职日期 |  | 2018.7.8 |  | 英语等级 | 六级
 | 资格证书 |  |  |  | 所受奖惩 | 无
 | 现任职级 |  | P1-1 |  | 认证职等 | P1-2
教育背景（从高中后填起） |  |  |  |  |  | 
起止时间 |  | 毕业院校 |  | 学历 | 专业 | 教育形式
2014年 9月-2018年6月 |  | 武汉纺织大学 |  | 本科 | 通信工程 | 全日制大学

## Slide 5
2-主要工作成果

## Slide 6
主要工作成果
举证入职以来，个人为传音所作出的关键贡献和成绩，说明项目背景、目的、在过程中个人扮演的角色、采取的行动、结果等。
序号 | 工作成果 | 产出说明（时间、背景、具体工作-角色、输出结果-有文档的请附上文档） | 自评得分 (满分40分)
1 | LB8项目基带助理调试 | 配合基带工程师PL完成屏，camera，功耗等模块调试工作，并配合解决时序问题，熟悉基带最重要的两个环节，发板和P1调试，LB8主板调试顺利完成 | 35
2 | B6031基线X653 BB4项目负责人 | B6031基线项目是入职以来首个全程参与的完整项目，首先完成了H6111,H6114主板的调试，参与解决耳机电流声，FM射频干扰搜台少灵敏度低，可拆卸电池浪涌300V不达标等改版工作，独立负责X653 BB4项目，熟悉了整个项目的流程以及基带常见问题分析解决方法，KC1,KC6无问题顺利量产 | 
3 | 新功率电感引入 | 负责各DCDC模块功率电感替代料引入，如3012,3010背光电感、1uH充电电感引入，测量包括单体参数测试，转化效率测试等，目前此三颗料已导入项目量产 | 

## Slide 7
3-关键能力举证

## Slide 8
关键能力举证(1/6)--分析能力
能力描述 | 自评得分 （满分为10分）
在纷杂信息中做出分辨，还原问题原貌，对问题展开分析并提出有依据的可行的解决方案，确保问题被正确分析和有效解决。 | 9
能力举证
情境和任务：X653项目距感ESD硬失效问题 我的行动： 1、测量电信号，SDA只有0.05V，I2C被打挂，去掉IC后，SDA电压恢复正常，测量IC本体SDA电压异常，判断IC已坏； 2、询问硬测人员打静电的位置，得知位置为听筒右侧，但是有从听筒右侧旁边缝隙进入的情况， 给出方案： 1、通过“堵”的方式：询问了结构人员，缝隙处无法改变。 2、通过“导”的方式：原理图上SDA处对地接的是一个电容，将该电容换成TVS，然后再去进行ESD验证，几百枪后距感没有出现问题，给硬测复测，最终没有出现距感失效问题。 业务结果：B6031基线相关项目（X653 X653C BB4）的SDA对地电容换成TVS，解决距感ESD失效问题，避免其他项目再次出现此问题。

## Slide 9
关键能力举证(2/6)--制定计划
能力描述 | 自评得分 （满分为10分）
在依照工作优先级、准确评估资源前提下设定具体可执行的工作计划，告知和协调相关者，同时在计划中体现预见性，从而确保按部就班推进工作，降低执行风险。 | 9
能力举证
情境和任务：工厂生产时背光电感烧毁，充电电感顺络独供，背光，充电功率电感引入计划 我的行动： 1、明确需求：直流耐压高，饱和电流大，转化效率高，射频干扰小。 2、搜集主供应商满足此需求的电感选型。 3、筛选大批量生产且为其他竞品公司常用物料，避免特殊料以及供货紧张。 4、进行样品研发测试，如单体参数测试，转化效率测试，直流耐压测试等。 5、提供样品给射频进行干扰测试，筛选合格样品。 6、单独项目独立物料小批量生产全程跟踪。 7、纳入标准库，按成本，性能分配采购份额，量产项目导入。 业务结果：3012,3010背光电感、1uH充电电感已引入，目前产线无烧电感现象，射频无干扰，规避了电感独供现象

## Slide 10
关键能力举证(3/6)--执行能力
能力描述 | 自评得分 （满分为10分）
明确工作产出，遵照优先级序列，聚焦关键目标，管理时间并排除干扰，从而确保预期工作结果的及时、准确达成。 | 9
能力举证
情境和任务：KC6出货俄罗斯低温-10度电池内阻变大，异常掉电问题，紧急确定电池低温状态任务：1、低温-10度 模拟50%、30%电量的关机电流、电压临界点，2、低温环境下的异常关机各种场景（分别对应的电流值）列表 我的行动： 1、明确目标：获取低温-10度50%空载电压3.85V，30%空载电压3.77V跌落至临界点关机3.35V，异常掉电2.6V的抽电电流 2、时间规划：要求工作日时间三小时 3、搭建低温电池drop实验环境，使用负载仪抽载不同电流观察示波器跌落电压得到精确耗流值 4、对比红米A6电池跌落差异 5、明确具体耗流后罗列高于此耗流值常用场景 业务结果：红米6A电池在低温下阻抗大于我司29BT电池，为后续做性能约束打下基础，如华为有低温切到只有通话/短信的省电方案

## Slide 11
关键能力举证(4/6)--沟通互动
能力描述 | 自评得分 （满分为10分）
积极开启联络互动，互动中积极倾听、积极反馈并有效表达，同时展现对对方的尊重，从而通过积极、友好的沟通帮助工作目标达成。 | 9
能力举证
情境和任务：KC1 X653C-H6114弱信号下搜台少问题 我的行动：经分析，问题根源为：灵敏度低、屏亮时MIPI干扰到FM信号。 1、灵敏度低，和架构沟通，50PIN连接器无法更改到其他PIN 2、软件沟通，修改MIPI频率，进行搜台验证，mipi 328频率无干扰，但射频GPS干扰严重 3、mipi 307频率无射频干扰，软件沟通，展频1%~5%，和射频沟通干扰测试，展频1%有干扰，无法展频。 4、mipi307频率进行阈值调节，得到弱信号下4个真台1个假台，强信号22个台 1个假台，不影响正常环境使用 5、和质量沟通走放行处理 6、小板下放LNA预研 业务结果：在这过程中学到遇到问题需要和多部门沟通，先给出可行性方案，再做最终决策，将风险降到最低

## Slide 12
关键能力举证(5/6)--团队协作
能力描述 | 自评得分 （满分为10分）
努力融入团队，积极响应和帮助他人，承担自己在团队中的责任，与团队共享成败，是一个好的团队合作伙伴。 | 8
能力举证
情境和任务： 基带部由三到四人组成一个小组负责一个基线项目，小组成员每个人负责基线中不同的项目，在B6031基线中自己负责X653 BB4项目 我的行动： 1、完成自己项目的每个阶段任务，发板，主板调试等，经常和PL和小组伙伴沟通，解决相关项目问题 2、对于其他人的项目，在出BOM和调试时积极配合，帮助他们顺利完成BOM归档和调试任务 3、积极配合PL解项目问题，及时完成PL布置的工作 业务结果：经小组团结协作，B6031基线项目顺利进行，KC1 KC1J KC1H项目无问题量产

## Slide 13
关键能力举证(6/6)--敏锐学习
能力描述 | 自评得分 （满分为10分）
展现强烈的学习意愿，敏锐地从反馈和经验中学习并能学以致用，从而快速更新知识、适应并驾驭新情境。 | 8
能力举证
情境和任务： 目前基带组内每个人都有安排了技术模块的研究，需要对自己技术模块深入研究，并且应用到实际项目中，我被分配到TVS，浪涌管，二极管类、功率电感等被动器件的研究；每个项目开始时都有走线摆件评审，需要掌握如何检查走线和摆件 我的行动： 1、在没有项目问题时主动查阅相关文档，学习相关被动器件知识 2、在遇到相关项目问题时，积极参与并协助PL解决问题，在解问题中学习与记录，为后续解相关问题做基础 3、除了根据CHECKLIST学习，还会通过翻看部门同事的走线检查报告来学习如何进行走线检查，根据别人的经验一步一步积累自己的经验 业务结果：自己对被动器件工作原理有了深入的了解，后面会持续深入学习负责的各个模块，走线检查方面经验也在逐步积累

## Slide 14
4-培训学习成果

## Slide 15
培训学习成果
序号 | 参加的培训/学习/活动内容 | 提升及收获
1 | 参加公司集训，学习企业文化、公司流程及规章制度 | 对公司的相关流程和规章制度有了进一步的了解
2 | 实验室仪器设备的使用，BOM工具ECN工具使用 | 可以熟练使用一些仪器设备和工具
3 | 参加手机充电技术介绍培训 | 了解了手机充电技术的一些基础知识
4 | 参加智能手机TDD noise介绍培训 | 了解TDD noise的形成和TDD noise的一些类型
5 | 参加MTK耳机检测基础知识培训 | 对耳机电路及检测有了进一步的学习

## Slide 16
THANKS